РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

##### СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛАРИЧИХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

##### ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

10.11.2014  г.									          №  90

с. Ларичиха

Об утверждении генеральной схемы очистки территории населённых пунктов муниципального образования Ларичихинский сельсовет Тальменского района Алтайского края на 2014-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 05 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», Федеральным законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления», Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ларичихинский сельсовет, Совет депутатов Ларичихинского сельсовета Тальменского района Алтайского края

РЕШИЛ:

- Утвердить генеральную схему очистки территорий населённых пунктов муниципального образования Ларичихинский сельсовет Тальменского района Алтайского края на 2013-2017 г.г. (приложение  № 1)

- Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для жилого сектора на территории МО Ларичихинский сельсовет (приложению № 2).

- Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                        					В.Г. Гребенюк

Приложение № 1  к решению Совета депутатов Ларичихинского сельсовета от 10.11.2014 г. №  90

Генеральная схема

очистки территорий населенных пунктов муниципального образования

Ларичихинский сельсовет Тальменского района Алтайского края

на 2014-2017 годы

- Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Ларичихинский  сельсовет на 2014-2017 годы определяет мероприятия, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенных пунктов, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

- Нормативные ссылки

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Решение Совета Депутатов Ларичихинского сельсовета Тальменского района Алтайского края  № 53 от 18.03.2013 года  «Об утверждении Правил благоустройства  территории муниципального образования Ларичихинский сельсовет».

- Общие сведения о территории МО Ларичихинский сельсовет и природно-климатические условия

Географическое положение.

Муниципальное образование Ларичихинский сельсовет расположено в северо-западной части Тальменского района, его площадь составляет 112,76 тыс. га – одна третья часть от общей площади района.

Территория сельского поселения граничит с Новосибирской областью, Шелаболихинским и Павловским районами, а также с: Казанцевским, Зайцевским, Шишкинским, Курочкинским, Староперуновским, Новоперуновским сельсоветами Тальменского района.

Сельское поселение было образовано 15 мая 1966 года из частей Шипицинского и Курочкинского сельсоветов. В состав Ларичихинского сельсовета входит шесть населённых пунктов: с. Ларичиха, с. Шипицино, с.Сандалово, п. Круглый, п. Новая Заря, разъезд Рямы.

Расстояние до районного центра р.п.Тальменка – 50 км, до краевого центра г.Барнаула 130 км. По территории Ларичихинского сельсовета проходит ж/д ветка Западно-Сибирской железной дороги протяженностью 442 км.

Территория сельского поселения покрыта лесными массивами, что позволяет развивать на его территории лесозаготовительную и лесоперерабатывающую промышленность.

Полезные ископаемые представлены строительными песками и залежами торфа.

Большая залесённость, наличие сельскохозяйственных угодий, географическое положение во многом определяют экономическое и социальное значение Ларичихинского сельсовета в Тальменском районе и Алтайском крае в целом.

с. Ларичиха

Центральная усадьба МО Ларичихинский сельсовет. Поселок газифицирован, телефонизирован, имеется водопроводная сеть, частично центральное отопление.

Имеется Амбулатория, детская консультация, стационар,  аптека, узел связи, филиал Сбербанка, средняя школа, детский сад, Дом культуры, ДШИ, предприятия торговли, промышленные предприятия.

с. Сандалово

Отдален от с. Ларичиха на 5 км. Газификации и центрального водоснабжения нет. В поселке имеются магазины: торговые точки частных предпринимателей.

Имеется фельдшерский пункт, сельский клуб.

с. Шипицино

Отдален от с. Ларичиха  на 28 км. Поселок не газифицирован, телефонизирован, водопровода нет. Работает  основная школа, имеется фельдшерский пункт, клуб, библиотека, торговые точки частных предпринимателей, производственный участок ООО «Алтай-Форест».

с. Новая Заря

Расположено в 18 км от с. Ларичиха. Имеется водопровод.  Работает один магазин смешанных товаров.

с. Круглое

Расположен на расстоянии 12  км от центральной усадьбы. Поселок не благоустроен.Торговых объектов нет.

разъезд Рямы

Расположено в 12 км от с. Ларичиха. Имеется водопровод.  Торговых и промышленных объектов нет. Проходит линия железной дороги.

Основным видом экономической деятельности в Ларичихинском сельсовете является деревообрабатывающая промышленность, представленная двумя крупными предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности – ЗАО «Ларичихинский ЛПХ» и ООО «Алтай-Форест». Сельское хозяйство имеет, в основном, животноводческую специализацию и представлено малыми формами хозяйствования, которые достаточно эффективно используют имеющийся небольшой потенциал мелко контурных сельскохозяйственных угодий.

Климатические условия

Территория Ларичихинского сельсовета характеризуется резко континентальным климатом с холодной, продолжительной зимой, сильными ветрами и метелями и солнечным, жарким, но коротким летом. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечается в январе и составляет - 25,7° С, при абсолютном минимуме - 52°. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль и составляет +25,2° С, при абсолютном максимуме +38°С. Общая продолжительность безморозного периода составляет 110-115 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0° - 185 - 195 дней.

Годовой показатель суммарной солнечной радиации составляет 100 ккал / см2 , меняясь от 1,2 ккал / см2 в январе до 9,2 ккал/ см2 в июле.

Сумма осадков за год составляет 575 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 346,7 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 186 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 840 мм, наименьшее – в феврале – 21 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет – 74%. В годовом ходе наиболее высокие её значения наблюдаются с ноября по март (80-82%). Период с апреля по октябрь характеризуется пониженными значениями относительной влажности (56-75%). Самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается в мае (56%).

Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление снежного покрова отмечается в начале октября, самое позднее – в середине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Максимального  значения высота снежного покрова достигает в феврале – марте. Максимальная высота снежного покрова составляет – 46 см, наименьшая – 14 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории. Число дней со снежным покровом составляет 165 – 175 дней. Средняя продолжительность снеготаяния от 16 до 19 дней.

В течение года преобладает ветер юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3 м/сек. Погода с ветрами наблюдается более 200 дней в году. Наиболее частые ветры весной и осенью, когда число дней со штилем составляет 5-10 дней в месяц. Максимальная скорость ветра наблюдается в зимний период.

По СНиП 23.01.99 «Строительная климатология» территория Ларичихинского сельсовета относится в I В климатическому району.

- Существующее состояние и развитие  на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования

Численность населения муниципального образования Ларичихинский сельсовет по состоянию на 01.01.2014 года составила 2880 человек.

Перспективная численность населения сельского поселения Ларичихинский сельсовет, чел.

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| с. Ларичиха | 2283 | 2409 | 2589 |
| п. Круглое | 16 | 10 | 10 |
| с. Новая Заря | 121 | 98 | 90 |
| разъезд Рямы | 41 | 38 | 35 |
| с. Сандалово | 175 | 162 | 150 |
| с. Шипицино | 244 | 233 | 226 |
| Всего по сельскому поселению Ларичихинский сельсовет | 2880 | 2950 | 3100 |

Обеспеченность муниципального образования объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |
| --- | --- |
| ФАП | 3 |
| Амбулатория, стационар | 2 |
| Школы | 2 |
| Детские сады | 1 |
| Магазины продукты, хоз.товары | 11 |
| Магазины пром. товары, хоз. товары | 6 |
| Магазины продукты | 1 |
| Супермаркет (универмаг) | 2 |
| Павильоны | 3 |
| Палатки (киоски) | 1 |
| Клубы, дома культуры | 3 |
| Библиотеки | 2 |
| Стадионы | 1 |
| Парикмахерские | 1 |
| Гостиницы | 2 |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 1 |
| Автомастерские | 0 |
| Автозаправочные станции | 1 |
| Административные и другие учреждения, офисы | 3 |
| Промышленные предприятия (переработка древесины) | 2 |

4.2. Земельные ресурсы.

Площадь Ларичихинского сельсовета составляет 112760 га. На территории сельского поселения представлены только 5 законодательно установленных категорий земель, отсутствуют земли особо охраняемых территорий и объектов и земли запаса.

Характеристика земельного фонда сельского поселения Ларичихинский сельсовет (по категориям земель)*

| № | Категории земель | Площадь, га 2011 г. | Уд. вес к общей площади, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1917,2 | 1,7 |
| 2 | Земли населенных пунктов в т.ч.: | 628,9 | 0,6 |
|  | с. Ларичиха | 285,5 |  |
|  | п. Круглое | 15,6 |  |
|  | с. Новая Заря | 87,8 |  |
|  | разъезд Рямы | 6,8 |  |
|  | с. Сандалово | 57,7 |  |
|  | с. Шипицино | 175,5 |  |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и др.: | 424,6 | 0,4 |
| 3.1 | Земли промышленности | - |  |
| 3.2 | Земли транспорта, в том числе: | 423,9 |  |
|  | железнодорожного | 423,9 |  |
| 3.3 | Земли энергетики | 0,7 |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 109445,9 | 97,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 343,4 | 0,2 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
| 8 | Всего земель в границах поселения | 112 760 | 100 |

* по данным кадастрового деления территории и обмеру в ГИС MapInfo на 01.01.2012 г.

Практически все земли сельского поселения (97,1 %) занимает лесной фонд. Остальные категории земель составляют незначительную часть сельсовета от 0,2 % (земли водного фонда) до 1,7 % (земли сельскохозяйственного назначения).

Анализ распределения земель по категориям показывает, что подавляющую долю составляют земли лесного фонда. Они занимают практически всю территорию поселения, что соответствует основной специализации сельсовета. Основу экономики сельского поселения составляют лесоперерабатывающие предприятия: ЗАО «Ларичихинский ЛПХ», ОАО «Алтай-Форест». При этом на территории сельского поселения Ларичихинский сельсовет производится более одной трети объёмов промышленного производства Тальменского муниципального района, а предприятия ЗАО «Ларичихинский ЛПХ», ОАО «Алтай-Форест» являются основными бюджетообразующими предприятиями Тальменского муниципального района.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают только 1917,2 га, расположены на юге поселения в долине р. Чумыш вблизи с. Шипицино, а также совсем малая часть на границе с Курочкинским сельсоветом к северу от с. Новая Заря. Используются для ведения личных подсобных хозяйств.

Земли населенных пунктов в общей сложности занимают 628,9 га. Самым крупным по площади является центр муниципального образования – с. Ларичиха. Можно выделить 2 типа населенных пунктов по степени освоенности их территории. К первой группе относятся населенные пункты, окруженные землями лесного фонда (с. Ларичиха, с. Сандалово, п. Круглое, разъезд Рямы), они довольно плотно застроены, в границах практически нет градостроительно неосвоенных территорий. Ко второй группе относятся села Шипицино и Новая Заря, окруженные землями сельскохозяйственного назначения, в границах остается много неосвоенных территорий, на которых в основном ведется сельскохозяйственная деятельность.

В дальнейшем при градостроительном проектировании необходимо предусматривать повышение плотности застройки населённых пунктов и повышение доли земель, вовлечённых в градостроительную деятельность. Более эффективное использование земель в границах населённых пунктов позволит экономить ценные сельскохозяйственные земли, за счёт которых, как правило, увеличиваются территории населённых пунктов.

Земли промышленности и иного специального назначения представлены землями транспорта – 423,9 га занимает полоса отвода Западно-Сибирской железной дороги. Транспортный коридор проходит через всю территорию поселения с запада на восток. Также среди земель промышленности и иного специального назначения 0,7 га занимают земли энергетики, расположенные под опорами линий электропередач, мощностью 220 кВ.

В целом, распределение земель сельского поселения по категориям соответствует основной специализации муниципального образования – лесопереработке.

  - Состояние окружающей среды на территории МО Ларичихинский

сельсовет

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим  Администрацией МО Ларичихинского сельсовет уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране  окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов. Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Стационарных постов ГУ «Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по контролю над загрязнением атмосферного воздуха на территории сельского поселения Ларичихинский сельсовет нет.

Крупных промышленных предприятий на территории сельского поселения нет.

Основными передвижными источниками загрязнения являются автомобильный  и железнодорожный транспорт. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха большинства территорий Алтайского края вносит автомобильный транспорт.

Выбросы автотранспорта составляют от валового объема выбросов в 2004-2008гг. (по Алтайскому краю) от 37% практически до 50%. Ежегодное увеличение доли автомобильного транспорта в общем валовом загрязнении атмосферного воздуха составляет более 1%. В основном в атмосферный воздух от передвижных источников выбрасываются окись углерода, углеводороды, окислы азота, сажа, сернистый ангидрид и тетраэтилсвинец.

Основными источниками загрязнения воздуха на территории  МО Ларичихинский сельсовет  являются выбросы от автомобилей и котельных.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- Отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта)

- Отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- разработка проектов обоснования и обустройства СЗЗ промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе (угле, дровах), на природный газ.

- Озеленение территории поселения

Охрана и восстановление водных объектов

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сборов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется удовлетворительно.

По территории МО Ларичихинский сельсовет  протекают всего три реки. Река Чумыш, являющаяся одной из крупнейших рек Тальменского района, протекает в южной части поселения по самой его границе и река Иня – приток Оби, имеющая в пределах поселения наибольшую протяжённость и небольшая река Еловка. Питание рек смешанное.

Озёр на территории сельсовета также немного – Рямовые озёра, Малое Кривоглазово, Песчаное, Лопатино, Петрушево, Малиновка и другие мелкие без наименований. На территории имеются также болота.

Качество воды  рек Иня и Чумыш определяется населенными пунктами и промышленными предприятиями расположенными выше по течению. В последние годы нефтепродукты остаются основным загрязняющим веществом, вносящим наибольший вклад в общую оценку степени загрязнённости поверхностных вод, во многих случаях достигая критических значений.

В природных подземных водах в целом Тальменского района на протяжении последних 20-40 лет регистрируется повышенное содержание железа до 0,7-2,0 мг/л, данные показатели возможно являются следствие продолжительного использования подземных вод и не надлежащая охранная водоносных горизонтов, вследствие использования технически не исправных скважин.

Мероприятия по улучшению качества поверхностных вод:

- контроль за качеством источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- ремонт водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон, соблюдение законодательного регламента в водоохранных зонах;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны  источников водоснабжения;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Состояние почв

Почвенный покров территории Ларичихинского сельсовета неоднороден. Наибольшее распространение имеют черноземы выщелоченные, серые лесные, дерново-подзолистые, а долина реки Чумыш – луговые аллювиальные.

Дерново-подзолистые почвы сформировались на покровных породах песчаного и супесчаного механического состава под лиственно-хвойными лесами. Залегают по повышенным участкам надпойменной террасы, по слабоволнистым и покатым склонам на слабоволнистой равнине. Дерново- подзолистые почвы крупными массивами выделяются в западной и северо-западной частях сельского поселения и используются под всеми угодий.

Небольшую площадь занимают черноземы обыкновенные карбонатные. Залегают по сильнопокатым и покатым склонам южной экспозиции с уклонами до 15-20°, на уступе при переходе от слабоволнистой равнины к долине р. Чумыш.

Незначительную площадь занимают аллювиальные болотные, которые сформировались по глубоким замкнутым понижениям на пойме р. Чумыш под богатой влаголюбивой растительностью (осоками, тростниками, камышами и кустарником). Избыточное увлажнение создается весной при затоплении полыми водами подтоком грунтовых и поверхностных вод. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5 м.

В последнее время произошло увеличение эродированных земель. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов, повлекли за собой снижение содержания гумуса. Все это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв на территории поселения и всего района.

Мероприятия по озеленению:

- благоустройство и озеленение территории;

- устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий до нормативного уровня.

Санитарная очистка территорий

Организованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории сельского поселения Ларичихинский сельсовет отсутствует. Местное население образовавшиеся бытовые отходы складируют на несанкционированных свалках ТБО. Вывоз ТБО с территории населенных пунктов осуществляется самими жителями в частном порядке, специализированные автомобили на территории сельского поселения не используются. Также в сельском поселении отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку территории механизированным способом.

Сложившаяся ситуация в сфере обращения с отходами приводит к появлению несанкционированных свалок ТБО малого размера, как в границах населённых пунктов, так и за их пределами. Существующие свалки ТБО необходимо закрыть, и провести мероприятия по их рекультивации, либо провести его модернизацию (реконструкцию).

В тоже время на территории сельского поселения несколько лет назад в сфере переработки отходов в с. Ларичиха ООО «Алтай-Форест» был реализован инвестиционный проект «Утилизации отходов от лесопиления и рубок ухода за лесом. Строительство завода по производству ДСП». Данному предприятию выдана лицензия на сбор, временное размещение, транспортировку, использование различных видов отходов (кислота аккумуляторная, масла автомобильные, отходы содержащие черные металлы; лом и отходы, содержащие цветные металлы, обтирочный материал, шины пневматические, мусор строительный от разборки зданий, мусор от бытовых помещений организаций несортированный и т.д.)

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система канализации и канализационные очистные сооружения, имеется только местная канализация, сточные воды от населения вывозятся на поле фильтрации расположенное в 230 м. к востоку от границы с. Ларичиха.

Образовавшиеся биологические отходы утилизируются в скотомогильниках (биотермических ямах). На территории сельского поселения согласно схеме территориального планирования Тальменского района расположен один скотомогильник (биотермическая яма) площадью 0,06 га в 650 м. к юго-востоку от границы с. Ларичиха, имеются планы по его консервации.

На территории сельского поселения согласно схеме территориального планирования Тальменского района расположено 4 сельских кладбища.

Перечень кладбищ на территории сельского поселения Ларичихинский сельсовет

| п\п | Местоположение | СЗЗ, м | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В 650 м. к юго-востоку от с. Ларичиха | 50,0 | 0,2 | Существующее |
| 2 | В восточной части с. Новая Заря | 50,0 | 0,3 | Существующее (в границах села) |
| 3 | В северной части с. Сандалово | 50,0 | 0,3 | Существующее (в границах села) |
| 4 | В 1200 м. к западу от с. Шипицино | 50,0 | 0,2 | Существующее |

Выводы:

- состояние благоустройства в сельском поселении можно охарактеризовать как неудовлетворительное, имеется тенденция к ухудшению ситуации;

- организованный сбор и вывоз ТБО с территории сельского поселения отсутствует;

- необходимо проведения мероприятий по рекультивации несанкционированных свалок ТБО.

Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Решение экологических проблем позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

Основные экологические проблемы, выявленные на территории сельского поселения Ларичихинский сельсовет:

- отсутствие мониторинга за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферный воздух, почва);

- отсутствие контроля за объемами выбросов и сбросов от производственных объектов;

- отсутствие системы водоотведения;

- значительная часть жилой застройки в с. Ларичиха попадает в СЗЗ;

- отсутствие проектов обоснования и обустройства СЗЗ;

- отсутствие системы централизованного сбора и утилизации ТБО;

- имеющаяся свалка ТБО не соответствует требуемым санитарным нормам.

Для решения проблемы проживания населения в СЗЗ в с. Ларичиха, генеральным планом предлагается разработать проект обоснования и обустройства СЗЗ ООО «Алтай-Форест» и Ларичихинский ЛПХ на первую очередь.

Мероприятия по санитарной очистке

На территории сельского поселения система сбора и утилизации ТБО отсутствует. В сельском поселении расположена одна свалка ТБО не соответствующая требуемым санитарным нормам, на которую мусор вывозится домовладельцами самостоятельно.

На территории сельского поселения необходимо организовать централизованную систему сбора и утилизации ТБО от населения и промышленных предприятий. Для решения данной задачи необходимо обустроить места с установкой контейнеров  для сбора отходов в каждом населённом пункте. Согласно  СанПиН 42-128-4690-88  «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утверждённые Минздравом СССР  05.08.1988 г., площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На расчётный срок после организации системы сбора и утилизации ТБО, данную систему, возможно, перевести на систему раздельного сбора отходов, что позволит значительно снизить объёмы поступающих ТБО для захоронения. Также данная система стимулирует появление смежных производств по использованию вторичного сырья.

Действующую свалку планируется закрыть и провести мероприятия по её рекультивации. Исходя из размеров и численности населения сельского поселения строительство нового полигона ТБО на его территории не целесообразно, поэтому вывозить ТБО с территории населённых пунктов предлагается на единственный лицензированный полигон ТБО ООО «Новая Эра» в Тальменском районе, расположенный на территории прилегающего городского поселения р.п. Тальменка. ООО «Новая Эра» имеет лицензию (до 05.09.2016 г) на сбор, транспортировку и размещение различных видов отходов.

Расстояние от наиболее удалённого населённого пункта - с. Шипицино, по дорогам общего пользования до полигона ТБО составляет около 74 км, что для транспортировка ТБО достаточно далеко, поэтому генеральным планом предлагается, как вариант, обустройство мини-сортировочного и приемного пункта для раздельного сбора отходов и их предварительной сортировки на территории ООО «Алтай-Форест» которое имеет лицензию на сбор, временное размещение, транспортировку, использование различных видов отходов.

Действующим санитарным законодательством допускается захоронение твердых слаботоксичных промышленных отходов III - IV класса на полигоне твердых бытовых отходов, при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований по охране окружающей среды (атмосферы, почвы, грунтовых и поверхностных вод) на территории объекта захоронения отходов. На полигонах ТБО не допускается размещение токсичных, взрывоопасных, самовозгораемых; жидких и пастообразных промотходов (влажностью свыше 85 %), которые необходимо размещать на специализированном полигоне по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Использованные люминесцентные лампы, автошины складируются в местах временного хранения объектов, затем передаются на централизованные пункты сбора.

Мероприятия по сбору и захоронению биологических отходов регламентируют Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469 от 4 декабря 1995 г. Биологические отходы на сегодняшний день утилизируются в действующем скотомогильнике. В настоящее время наиболее безопасным способом утилизации биологических отходов является утилизация в инсинераторной установке (крематоре).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) необходимо сортировать по классам опасности на территории ЛПУ с последующим вывозом либо на лицензионный полигон (принимающий данный вид отходов), либо транспортировать до мест дезинфекции и обезвреживания.

Общая площадь действующих кладбищ составляет 2,1 га, согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» данной площади кладбищ для сельского поселения достаточно.

Организация санитарной очитки территории

МО «Ларичихинский сельсовет»

Ответственными лицами за содержание и уборку закрепленных территорий  являются граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные предприниматели - собственники и (или) иные владельцы (пользователи) земельных участков, зданий, строений и сооружений, инженерных коммуникаций.

Администрация СП  обеспечивает:

- уборку  центральной площади,  остановки транспорта общего пользования  и иных территорий, за исключением территорий, уборку которых обязаны обеспечивать юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами;

- ликвидацию несанкционированных (стихийных) свалок мусора.

Юридические и физические лица обязаны

- обеспечивать уборку и содержание в надлежащем состоянии территорий земельного участка, принадлежащего им на соответствующем праве, и прилегающей к нему территории.

-если земельный участок не оформлен надлежащим образом, владельцы  обеспечивать уборку и содержание в надлежащем состоянии территории, прилегающей непосредственно к объекту использования.

Границы прилегающей территории, определяются  в пределах 10 метров по периметру от границ земельных участков, принадлежащих им на соответствующем праве.

Лица, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, обязаны обеспечивать уборку и содержание в надлежащем состоянии прилегающих территорий в пределах 20 метров по периметру от границ землеотвода.

Организация рациональной системы сбора,

временного хранения, регулярного вывоза твердых  бытовых отходов.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям  "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" СанПиН 42-128-4690-88.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест  предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; уличного мусора  и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с настоящей Генеральной схемой очистки населенного пункта, утвержденной  постановлением администрации.

Система санитарной очистки МО «Ларичихинский сельсовет» строится на следующих положениях:

В состав МО «Ларичихинский сельсовет»  входит 6 населённых пункта, где зарегистрировано 2880 человек. Нормы вывоза ТБО установлены в соответствии с Генеральным планом развития сельского поселения Ларичихинский сельсовет

Определение объема мусора по населённым пунктам:

| №/п | Населённый пункт | Число зарегистрированных жителей | Объём мусора на 1 чел.м3\год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ларичиха | 2283 | 3424,5 |
| 2. | п. Круглое | 16 | 24 |
| 3. | с. Новая Заря | 121 | 181,5 |
| 4. | разъезд Рямы | 41 | 61,5 |
| 5. | с. Сандалово | 175 | 262,5 |
| 6. | с. Шипицино | 244 | 366 |

Для сбора  и временного хранения твёрдых бытовых отходов необходимо установить  следующее количество контейнерных площадок:

| №/п | Населённый пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ларичиха | 4 | 12 |
| 2. | п. Круглое | 1 | 1 |
| 3. | с. Новая Заря | 1 | 2 |
| 4. | разъезд Рямы | 1 | 1 |
| 5. | с. Сандалово | 1 | 2 |
| 6. | с. Шипицино | 2 | 3 |

Площадки для установки контейнеров должны быть:

- удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м;

- размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5;

- иметь твёрдое покрытие;

- иметь удобные  подъездные пути;

- должны постоянно очищаться от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и порядке.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин бытовые отходы в СП следует удалять

-  не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5°С и ежедневно при температуре выше +5°С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- с уборкой мусора  в радиусе 2 м от контейнерных площадок

- крупногабаритные отходы должны вывозиться по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными задачами, стоящими перед Администрацией сельского поселения  в области обращения с отходами производства и потребления, является:

- обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством;

- ликвидация имеющихся и вновь образующихся несанкционированных свалок.

- приобретение контейнеров на территории населённых пунктов.

- профилактическая работа с населением, организациями и учреждениями  по вопросу недопустимости образования стихийных свалок мусора, о необходимости содержания в надлежащем состоянии своих территорий.

Решение этих задач позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и  экологической безопасности на территории поселения.

Ежегодно в бюджете сельского поселения предусматривать средства на благоустройство и санитарную очистку территории поселения

Приложение № 2  к решению Совета депутатов Ларичихинского сельсовета от 10.11.2014 г. №  90

Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для жилого сектора на территории МО Ларичихинский сельсовет

Согласно рекомендациям  СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» были рассчитаны объёмы накопления ТБО на территории сельского поселения. Норма рассчитана для не благоустроенного жилого фонда.

Ориентировочный расчёт накопления ТБО в сельском поселении Ларичихинский сельсовет

| № п/п | Бытовые отходы | Норма накопления отходов на 1 чел. м3/год | Объём накопления, тыс. т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на первую очередь | на расчётный срок |
| 1. | Твёрдые от жилых зданий | 1,5 | 4,42 | 4,65 |
| 2. | Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | 3,5 | 10,32 | 10,85 |